天长市生活垃圾卫生填埋场环境监测方案

| 名称 内容 | 点位编 号 | 点位名称 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001 | 火炬排口 | 甲烷、氨、氮氧化物、二氧化硫、 硫化氢、颗粒物 | 一年一次，每次 三频次 | 其中甲 烷每日 一次， 由甲方 自行监 测 |
|  | DA002 | 除臭系统 排放口 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 半年一次，每次 三频次 |  |
| 无组织废气 |  | 上风向 | 臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物 | 每月一次，每次 三频次 |  |
|  |  | 下风向 1# |  |  |  |
|  |  | 下风向 2# |  |  |  |
|  |  | 下风向 3# |  |  |  |
| 水质检测 | DW001 | 污水总排 口 | pH 值、色度、悬浮物、五日生化 需氧量、化学需氧量、汞、铬、 镉、六价铬、砷、铅、总氮、氨 氮、总磷、粪大肠菌群 | 每月一次，每次 三频次 | 调整为 每月一 次三频 次 |
|  | DW002 | 厂区雨水 总排口 | 悬浮物、化学需氧量 | 每月一次，每次 三频次 |  |
| 地下水检测 |  | 本底井 1# | pH 值、溶解性总固体、总硬度、 高锰酸盐指数、粪大肠菌群、汞、 镉、六价铬、砷、铅、铜、锌、 锰、铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸 盐、氰化物、氯化物、硫酸盐、挥 发酚、氟 | 每月一次，每次 三频次 |  |
|  |  | 排水井 2# |  | 一周一次，每次 三频次 |  |
|  |  | 污染扩散 井 3# |  | 两周一次 每次三频次 |  |
|  |  | 污染扩散 井 4# |  |  |  |
|  |  | 污染监测 井 5# |  |  |  |
|  |  | 污染监测 井 6# |  |  |  |
| 土壤检测 | 监测点 位 |  | pH 值、汞、镉、铬、砷、铅、 镍、铜、锌、铍、硒、氰化物、氟 化物、锑 | 一年一次 | 详见表 后详细 要求 |

土壤检测项目详细要求：

# 1、采样布点

调查范围为天长市生活垃圾卫生填埋场项目。根据污染源分析及场地内现 有企业平面布置情况，将厂区内填埋区、渗滤池、污水处理站等区域作为重点

调查对象，并在厂外垂直方向设两个参照点。按照《场地环境监测技术导则   	(HJ25.2-2014)》的要求，单个监测地块的面积可以根据实际情况确定，把监 测井和土孔的位置，集中分布于上述污染区域，同时适当兼顾区域平面的布置 要求，以便完整地了解场地的总体污染状况。

布点数量依据《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》    “5.2 布点数量”中规定每个布点区域原则上至少设置 2 个土壤采样点，每个 布点区域原则上设置 1 个地下水采样点。 每年一次调查合计布设 5 个土壤采样 点， 5 个地下水采样点(已包含在上表地下水检测项目中， 其中 1 个地下水对 照点)。

# 2、监测因子

(1)土壤基本因子(45 项)：

①重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；

②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、 1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙 烷、 1,1-二氯	乙烯、顺-1,2 二氯乙烯、反-1,2 二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯 丙烷、 1,1,1,2-四氯乙烷、 1,1,2,2，-四氯乙烷、四氯乙烯、 1,1,1-三氯乙   烷、 1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、 1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯、苯、氯苯、 1,2- 二氯苯、 1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。

③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、 2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯 并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

④特征因子：氰化物，氟化物、锌、硒、钒、铍、锰、钴、钼

(2)地下水样品分析监测因子：

氰化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬、铅、钼、钴、锑、镍、钒、铊、 滴滴涕、六六六、氯丹、六氯苯、七氯、三氯杀螨醇。

# 3、完成相关检测内容并出具土壤和地下水环境风险隐患排查监测报告。

检测要求：

检测方式参照 《天长市环境卫生管理处自行监测方案》并对照排污许 可证监测要求执行，其中甲烷监测项目由采购人完成，不在本次采购 范围。

二、 监测点位示意图

图 1.监测点位示意图

三、 污染物自行监测

表 2  自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA001 | 除臭 系统 排放 口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 压力, 烟气 量 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/半 年 | 空气质量 恶臭 的测定 三点比 较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 2 | 废气 | DA001 | 除臭 系统 排放 口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 压力, 烟气 量 | 氨(氨 气) | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/半 年 | 环境空气 氨的 测定 次氯酸钠- 水杨酸分光光度 法 HJ 534-2009 |  |
| 3 | 废气 | DA001 | 除臭 系统 排放 口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 压力, | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/半 年 | 空气质量 硫化 氢 甲硫醇 甲硫 醚 二甲二硫的 测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟气 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 废气 | DA002 | 火炬 排口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 含湿 量,烟 气量 | 甲烷 | 手工 |  |  |  |  | / | 1 次/日 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 38-2017) |  |
| 5 | 废气 | DA002 | 火炬 排口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 含湿 量,烟 气量 | 氨(氨 气) | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/年 | 环境空气 氨的 测定 次氯酸钠- 水杨酸分光光度 法 HJ 534-2009 |  |
| 6 | 废气 | DA002 | 火炬 排口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 含湿 量,烟 气量 | 氮氧化物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/年 | 固定污染源排气 中氮氧化物的测 定 紫外分光光 度法 HJ/T 42- 1999 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 废气 | DA002 | 火炬 排口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 含湿 量,烟 气量 | 二氧化硫 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/年 | 环境空气 二氧 化硫的测定 甲 醛吸收-副玫瑰 苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |  |
| 8 | 废气 | DA002 | 火炬 排口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 含湿 量,烟 气量 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/年 | 空气质量 硫化 氢 甲硫醇 甲硫 醚 二甲二硫的 测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 9 | 废气 | DA002 | 火炬 排口 | 烟气 流速, 烟气 温度, 烟气 含湿 量,烟 气量 | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/年 | 固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 10 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 空气 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 | 1 次/月 | 空气质量 恶臭 的测定 三点比 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流速, 气压, 风速 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 11 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 空气 流速, 气压, 风速 | 氨(氨 气) | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/月 | 环境空气 氨的 测定 次氯酸钠- 水杨酸分光光度 法 HJ 534-2009 |  |
| 12 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 空气 流速, 气压, 风速 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/月 | 空气质量 硫化 氢 甲硫醇 甲硫 醚 二甲二硫的 测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 13 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 空气 流速, 气压, 风速 | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/月 | 固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 14 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | pH 值 | 自动 | 是 | 污水在 线监测 设备 | 污水站排 口 | 是 | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 在线监 测设备 故障期 间采用 手工监 测，每 天不少 于 4 | 水质 pH 值的测 定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次，每 次间隔 不超过 6 个小 时 |  |  |
| 15 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 色度 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 色度的测 定 GB 11903-89 |  |
| 16 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 悬浮物的 测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
| 17 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 五日生化 需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 五日生化 需氧量(BOD5) 的测定 稀释与 接种法 HJ505- 2009 |  |
| 18 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 化学需氧 量 | 自动 | 是 | 污水在 线监测 设备 | 污水站排 口 | 是 | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 在线监 测设备 故障期 间采用 手工监 测，每 天不少 于 4 次，每 次间隔 | 水质 化学需氧 量的测定 重铬 酸盐法 HJ 828- 2017 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不超过 6 个小 时 |  |  |
| 19 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 总汞 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 总汞的测 定 冷原子吸收 分光光度法 HJ 597-2011 代替 GB 7468-87 |  |
| 20 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 总镉 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 21 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 总铬 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 总铬的测 定 高锰酸钾氧 化-二苯碳酰二 肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |  |
| 22 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 六价铬的 测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 GB 7467-87 |  |
| 23 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 总砷的测 定 二乙基二硫 代氨基甲酸银分 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光光度法 GB 7485-87 |  |
| 24 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 总铅 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 25 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 总氮(以 N 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 总氮的测 定 碱性过硫酸 钾消解紫外分光 光度法 HJ 636- 2012 |  |
| 26 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 氨氮 (NH3- N) | 自动 | 是 | 污水在 线监测 设备 | 污水站排 口 | 是 | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 在线监 测设备 故障期 间采用 手工监 测，每 天不少 于 4 次，每 次间隔 不超过 6 个小 时 | 水质 氨氮的测 定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 27 | 废水 | DW001 | 污水 | 流量 | 总磷(以 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 | 1 次/季 | 水质 总磷的测 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总排 口 |  | P 计) |  |  |  |  |  | 至少 3 个 瞬时样 |  | 定 钼酸铵分光 光度法 GB 11893-1989 |  |
| 28 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 粪大肠菌 群数/ (MPN/L ) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/季 | 水质 粪大肠菌 群的测定 滤膜 法(HJ/T347.1- 2018) |  |
| 29 | 废水 | YS001 | 厂区 雨水 总排 口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 悬浮物的 测定 重量法 GB 11901-1989 | 雨水排放 口每月有 流动水排 放时开展 一次监 测。如监 测一年无 异常情 况，可放 宽至每季 度有流动 水排放时 开展一次 监测。 |
| 30 | 废水 | YS001 | 厂区 雨水 总排 口 | 流量 | 化学需氧 量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 化学需氧 量的测定 重铬 酸盐法 HJ 828- 2017 | 雨水排放 口每月有 流动水排 放时开展 一次监 |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测。如监 测一年无 异常情 况，可放 宽至每季 度有流动 水排放时 开展一次 监测。 |
| 31 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | pH 值 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《森林土壤 pH 值测定》 |  |
| 32 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 总汞 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤质量总 汞、总砷、总铅 的测定原子荧光 法第 1 部分土壤 中总汞的测定》 (GB/T 22105.1-2008) |  |
| 33 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 总镉 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤质量铅、 镉的测定 KI- MIBK 萃取火焰 原子吸收分光光 度法》(GB/T 17140- 1997?) |  |
| 34 | 土壤 | 监测 | 土壤 |  | 总铬 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤和沉积物 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点位 | 监测 点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收分 光光度法》 (HJ491-2019) |  |
| 35 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 总砷 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤质量总 汞、总砷、总铅 的测定原子荧光 法第 2 部分土壤 中总砷的测定》 (GB/T 22105.2-2008) |  |
| 36 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 总铅 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤质量总 汞、总砷、总铅 的测定原子荧光 法第 3 部分土壤 中总铅的测定》 (GB/T 22105.3-2008) |  |
| 37 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 总镍 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收分 光光度法》 (HJ491-2019) |  |
| 38 | 土壤 | 监测 | 土壤 |  | 总铜 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤和沉积物 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点位 | 监测 点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收分 光光度法》 (HJ491-2019) |  |
| 39 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 总锌 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、 镍、铬的测定 火焰原子吸收分 光光度法》 (HJ491-2019) |  |
| 40 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 总铍 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤和沉积物 铍的测定石墨炉 原子吸收分光光 度法》(HJ 737-2015) |  |
| 41 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 总硒 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、 铋、锑的测定微 波消解/原子荧 光法》(HJ 680-2013) |  |
| 42 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤氰化物和 总氰化物的测定 分光光度法》 (HJ745-2015) |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 氟化物 (以 F- 计) | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤质量氟化 物的测定??离子 选择电极法》 (GB/T?222104- 2008) |  |
| 44 | 土壤 | 监测 点位 | 土壤 监测 点位 |  | 总锑 | 手工 |  |  |  |  | 至少 1kg | 1 次/年 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、 铋、锑的测定微 波消解/原子荧 光法》(HJ 680-2013) |  |
| 45 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | pH 值 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 pH 值的测 定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 46 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | pH 值 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 pH 值的测 定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 47 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | pH 值 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 pH 值的测 定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 48 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | pH 值 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 pH 值的测 定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 49 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | pH 值 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 | 1 次/月 | 水质 pH 值的测 定 玻璃电极法 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时样 |  | GB 6920-1986 |  |
| 50 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | pH 值 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 pH 值的测 定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 51 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 溶解性总 固体 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 105℃干燥重量 法 |  |
| 52 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 溶解性总 固体 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 105℃干燥重量 法 |  |
| 53 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 溶解性总 固体 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 105℃干燥重量 法 |  |
| 54 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 溶解性总 固体 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 105℃干燥重量 法 |  |
| 55 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 溶解性总 固体 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 105℃干燥重量 法 |  |
| 56 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 溶解性总 固体 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 105℃干燥重量 法 |  |
| 57 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 总硬度 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | EDTA 容量法 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 总硬度 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | EDTA 容量法 |  |
| 59 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 总硬度 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | EDTA 容量法 |  |
| 60 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 总硬度 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | EDTA 容量法 |  |
| 61 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 总硬度 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | EDTA 容量法 |  |
| 62 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 总硬度 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | EDTA 容量法 |  |
| 63 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 高锰酸盐 指数 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 高锰酸 盐指数的测定》 (GB11892-89) |  |
| 64 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 高锰酸盐 指数 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 《水质 高锰酸 盐指数的测定》 (GB11892-89) |  |
| 65 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 高锰酸盐 指数 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 高锰酸 盐指数的测定》 (GB11892-89) |  |
| 66 | 地下 | 监测 | 本底 | 流量 | 高锰酸盐 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 | 1 次/月 | 《水质 高锰酸 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 | 井 | 井 1# |  | 指数 |  |  |  |  |  | 至少 3 个 瞬时样 |  | 盐指数的测定》 (GB11892-89) |  |
| 67 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 高锰酸盐 指数 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 高锰酸 盐指数的测定》 (GB11892-89) |  |
| 68 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 高锰酸盐 指数 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 《水质 高锰酸 盐指数的测定》 (GB11892-89) |  |
| 69 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 粪大肠菌 群 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 粪大肠 菌群的测定 多 管发酵法》(HJ 347.2-2018 ) |  |
| 70 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 粪大肠菌 群 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 《水质 粪大肠 菌群的测定 多 管发酵法》(HJ 347.2-2018 ) |  |
| 71 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 粪大肠菌 群 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 《水质 粪大肠 菌群的测定 多 管发酵法》(HJ 347.2-2018 ) |  |
| 72 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 粪大肠菌 群 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 《水质 粪大肠 菌群的测定 多 管发酵法》(HJ 347.2-2018 ) |  |
| 73 | 地下 | 监测 | 污染 | 流量 | 粪大肠菌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 | 1 次/2 | 《水质 粪大肠 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 | 井 | 扩散 井 4# |  | 群 |  |  |  |  |  | 至少 3 个 瞬时样 | 周 | 菌群的测定 多 管发酵法》(HJ 347.2-2018 ) |  |
| 74 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 粪大肠菌 群 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 粪大肠 菌群的测定 多 管发酵法》(HJ 347.2-2018 ) |  |
| 75 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 总汞 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 总汞的测 定 冷原子吸收 分光光度法 HJ 597-2011 代替 GB 7468-87 |  |
| 76 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 总汞 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 总汞的测 定 冷原子吸收 分光光度法 HJ 597-2011 代替 GB 7468-87 |  |
| 77 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 总汞 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 总汞的测 定 冷原子吸收 分光光度法 HJ 597-2011 代替 GB 7468-87 |  |
| 78 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 总汞 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 总汞的测 定 冷原子吸收 分光光度法 HJ |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597-2011 代替 GB 7468-87 |  |
| 79 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 总汞 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 总汞的测 定 冷原子吸收 分光光度法 HJ 597-2011 代替 GB 7468-87 |  |
| 80 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 总汞 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 总汞的测 定 冷原子吸收 分光光度法 HJ 597-2011 代替 GB 7468-87 |  |
| 81 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 总镉 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 82 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 总镉 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 83 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 总镉 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度法 GB 7475- 87 |  |
| 84 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 总镉 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 85 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 总镉 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 86 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 总镉 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 87 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 六价铬的 测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 GB 7467-87 |  |
| 88 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 六价铬的 测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 GB 7467-87 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 六价铬的 测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 GB 7467-87 |  |
| 90 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 六价铬的 测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 GB 7467-87 |  |
| 91 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 六价铬的 测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 GB 7467-87 |  |
| 92 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 六价铬的 测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 GB 7467-87 |  |
| 93 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 总砷的测 定 二乙基二硫 代氨基甲酸银分 光光度法 GB 7485-87 |  |
| 94 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 总砷的测 定 二乙基二硫 代氨基甲酸银分 光光度法 GB |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7485-87 |  |
| 95 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 总砷的测 定 二乙基二硫 代氨基甲酸银分 光光度法 GB 7485-87 |  |
| 96 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 总砷的测 定 二乙基二硫 代氨基甲酸银分 光光度法 GB 7485-87 |  |
| 97 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 总砷的测 定 二乙基二硫 代氨基甲酸银分 光光度法 GB 7485-87 |  |
| 98 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 总砷 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 总砷的测 定 二乙基二硫 代氨基甲酸银分 光光度法 GB 7485-87 |  |
| 99 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 总铅 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
| 100 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 总铅 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 101 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 总铅 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 102 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 总铅 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 103 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 总铅 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 104 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 总铅 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
| 105 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 总铜 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 106 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 总铜 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 107 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 总铜 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 108 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 总铜 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 109 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 总铜 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
| 110 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 总铜 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 111 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 总锌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 112 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 总锌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 113 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 总锌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 114 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 总锌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
| 115 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 总锌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 116 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 总锌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 铜、锌、 铅、镉的测定 原子吸收分光光 度法 GB 7475- 87 |  |
| 117 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 总锰 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 《水质 铁、锰 的测定 火焰原 子吸收分光光度 法》(GB11911- 89) |  |
| 118 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 总锰 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 铁、锰 的测定 火焰原 子吸收分光光度 法》(GB11911- 89) |  |
| 119 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 总锰 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 铁、锰 的测定 火焰原 子吸收分光光度 法》(GB11911- |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89) |  |
| 120 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 总锰 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 铁、锰 的测定 火焰原 子吸收分光光度 法》(GB11911- 89) |  |
| 121 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 总锰 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 《水质 铁、锰 的测定 火焰原 子吸收分光光度 法》(GB11911- 89) |  |
| 122 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 总锰 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 《水质 铁、锰 的测定 火焰原 子吸收分光光度 法》(GB11911- 89) |  |
| 123 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 总铁 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 铁、锰的 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 11911-89 |  |
| 124 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 总铁 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 铁、锰的 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 11911-89 |  |
| 125 | 地下 | 监测 | 污染 | 流量 | 总铁 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 | 1 次/2 | 水质 铁、锰的 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 | 井 | 扩散 井 4# |  |  |  |  |  |  |  | 至少 3 个 瞬时样 | 周 | 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 11911-89 |  |
| 126 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 总铁 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铁、锰的 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 11911-89 |  |
| 127 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 总铁 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 铁、锰的 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 11911-89 |  |
| 128 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 总铁 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 铁、锰的 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 11911-89 |  |
| 129 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 氨氮 (NH3- N) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 氨氮的测 定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 130 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 氨氮 (NH3- N) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 氨氮的测 定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 131 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 | 流量 | 氨氮 (NH3- | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 | 1 次/2 周 | 水质 氨氮的测 定 纳氏试剂分 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 井 5# |  | N) |  |  |  |  |  | 瞬时样 |  | 光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 132 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 氨氮 (NH3- N) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 氨氮的测 定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 133 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 氨氮 (NH3- N) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 氨氮的测 定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 134 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 氨氮 (NH3- N) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 氨氮的测 定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 135 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 亚硝酸盐 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 亚硝酸 盐氮的测定 分 光光度法》(GB 7493-1987 ) |  |
| 136 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 亚硝酸盐 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 《水质 亚硝酸 盐氮的测定 分 光光度法》(GB 7493-1987 ) |  |
| 137 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 亚硝酸盐 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 亚硝酸 盐氮的测定 分 光光度法》(GB |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7493-1987 ) |  |
| 138 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 亚硝酸盐 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 《水质 亚硝酸 盐氮的测定 分 光光度法》(GB 7493-1987 ) |  |
| 139 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 亚硝酸盐 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 《水质 亚硝酸 盐氮的测定 分 光光度法》(GB 7493-1987 ) |  |
| 140 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 亚硝酸盐 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 亚硝酸 盐氮的测定 分 光光度法》(GB 7493-1987 ) |  |
| 141 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 硝酸盐 (以 N 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 硝酸盐 氮的测定 紫外 分光光度法》 (HJT 346- 2007 ) |  |
| 142 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 硝酸盐 (以 N 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 《水质 硝酸盐 氮的测定 紫外 分光光度法》 (HJT 346-200 |  |
| 143 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 硝酸盐 (以 N 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 《水质 硝酸盐 氮的测定 紫外 分光光度法》 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (HJT 346- 2007 ) |  |
| 144 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 硝酸盐 (以 N 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 《水质 硝酸盐 氮的测定 紫外 分光光度法》 (HJT 346- 2007 ) |  |
| 145 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 硝酸盐 (以 N 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 硝酸盐 氮的测定 紫外 分光光度法》 (HJT 346- 2007 ) |  |
| 146 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 硝酸盐 (以 N 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 硝酸盐 氮的测定 紫外 分光光度法》 (HJT 346- 2007 ) |  |
| 147 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 氰化物的 测定 容量法和 分光光度法 HJ 484-2009 |  |
| 148 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 氰化物的 测定 容量法和 分光光度法 HJ 484-2009 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 氰化物的 测定 容量法和 分光光度法 HJ 484-2009 |  |
| 150 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 氰化物的 测定 容量法和 分光光度法 HJ 484-2009 |  |
| 151 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 氰化物的 测定 容量法和 分光光度法 HJ 484-2009 |  |
| 152 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 氰化物的 测定 容量法和 分光光度法 HJ 484-2009 |  |
| 153 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 氯化物 (以 Cl- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 氯化物 的测定 硝酸银 滴定法》 (GB11896-89) |  |
| 154 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 氯化物 (以 Cl- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 氯化物 的测定 硝酸银 滴定法》 (GB11896-89) |  |
| 155 | 地下 | 监测 | 污染 | 流量 | 氯化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 | 1 次/l | 《水质 氯化物 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 | 井 | 扩散 井 3# |  | (以 Cl- 计) |  |  |  |  |  | 至少 3 个 瞬时样 | 两周 | 的测定 硝酸银 滴定法》 (GB11896-89) |  |
| 156 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 氯化物 (以 Cl- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质 氯化物 的测定 硝酸银 滴定法》 (GB11896-89) |  |
| 157 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 氯化物 (以 Cl- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 《水质 氯化物 的测定 硝酸银 滴定法》 (GB11896-89) |  |
| 158 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 氯化物 (以 Cl- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 《水质 氯化物 的测定 硝酸银 滴定法》 (GB11896-89) |  |
| 159 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 硫酸盐 (以 SO42- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 硫酸盐的 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 13196-91 |  |
| 160 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 硫酸盐 (以 SO42- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 硫酸盐的 测定 铬酸钡分 光光度法(试 行)HJ/T 342─ 2007 |  |
| 161 | 地下 | 监测 | 污染 | 流量 | 硫酸盐 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 | 1 次/2 | 水质 硫酸盐的 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 | 井 | 扩散 井 4# |  | (以 SO42- 计) |  |  |  |  |  | 至少 3 个 瞬时样 | 周 | 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 13196-91 |  |
| 162 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 硫酸盐 (以 SO42- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 硫酸盐的 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 13196-91 |  |
| 163 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 硫酸盐 (以 SO42- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 硫酸盐的 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 13196-91 |  |
| 164 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 硫酸盐 (以 SO42- 计) | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 水质 硫酸盐的 测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB 13196-91 |  |
| 165 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 挥发酚的 测定 4-氨基安 替比林分光光度 法 HJ 503-2009 |  |
| 166 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 挥发酚的 测定 4-氨基安 替比林分光光度 法 HJ 503-2009 |  |
| 167 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 | 1 次/周 | 水质 挥发酚的 测定 4-氨基安 |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时样 |  | 替比林分光光度 法 HJ 503-2009 |  |
| 168 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 水质 挥发酚的 测定 4-氨基安 替比林分光光度 法 HJ 503-2009 |  |
| 169 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 水质 挥发酚的 测定 4-氨基安 替比林分光光度 法 HJ 503-2009 |  |
| 170 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 水质 挥发酚的 测定 4-氨基安 替比林分光光度 法 HJ 503-2009 |  |
| 171 | 地下 水 | 监测 井 | 本底 井 1# | 流量 | 氟 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 | 《水质氟化物的 测定氟试剂分光 光度法》(HJ 488-2009) |  |
| 172 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 6# | 流量 | 氟 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质氟化物的 测定氟试剂分光 光度法》(HJ 488-2009) |  |
| 173 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 3# | 流量 | 氟 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/l 两周 | 《水质氟化物的 测定氟试剂分光 光度法》(HJ |  |

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类 别 | 排放口 编号/监 测点位 | 排放口 名称/监 测点位 名称 | 监测内 容(1) | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监 测是否 联网 | 自动监测 仪器名称 | 自动监测设 施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安 装、运行、维 护等管理要求 | 手工监测采 样方法及个 数(2) | 手工监测 频次(3) | 手工测定方法 (4) | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488-2009) |  |
| 174 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 监测 井 5# | 流量 | 氟 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质氟化物的 测定氟试剂分光 光度法》(HJ 488-2009) |  |
| 175 | 地下 水 | 监测 井 | 排水 井 2# | 流量 | 氟 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/周 | 《水质氟化物的 测定氟试剂分光 光度法》(HJ 488-2009) |  |
| 176 | 地下 水 | 监测 井 | 污染 扩散 井 4# | 流量 | 氟 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/2 周 | 《水质氟化物的 测定氟试剂分光 光度法》(HJ 488-2009) |  |